## Slide 1
高博士
BLDC案例1（中）
——驱动代码
GenBotter电机开发教程
【05-09】
2025
Notes: 第 2 章的直流有刷电机（‘大力出奇迹’的代表，可以粗略控制转速、转向）和第 3 章的舵机（能定角度，通过减速齿轮和控制板来控制角度），
今天进入第 4 章 —— 步进电机，这个堪称‘精准主义者’的新伙伴，它和前两种电机最大的区别就是：转不转、转多少，全由‘步数’说了算！
今天先搞懂它‘怎么迈开腿’，下一节 4.2 咱们再细聊它的‘体检报告’—— 那些参数指标到底藏着什么秘密。

## Slide 2: 状态机
停止状态
Stopped
单步状态
Stepped
连续状态
Run
驱动器
tickhanlder
状态机的节拍
TIM2的ms级节拍中断
系统时基
BLDC停止
BLDC根据当前旋转方向单步换相（换相后保持足够时间）
BLDC根据当前旋转方向持续换相（每次换相要保持足够时间）
根据当前状态，让BLDC进行合适动作
按键动作
改变BLDC状态
包括旋转方向、运动状态、最短换相保持时间等
BLDC驱动模块
Notes: 将一大步拆解成小碎步
（一）先看左边：90°怎么变成45°
左边电机，转子转一步是 45° 。关键是类似B2+A2同时通电，上、右两个定子同时吸引转子，转子会被吸引到中间；本来转子一步从上到右、现在被拆分成2步。
就像谈恋爱，如果上一个对象不挽留你，你立即被下一个对象吸引过去，但是如果下一个对象吸引你的同时、上一个对象挽留你，你会在中间犹豫一下。
（二）再看右边：22.5° 的 “小碎步”
定子绕组的布局也变了 —— 定子有更多小绕组，像 “磁场分身”，每个小绕组负责 “拉转子一小步” 。
就像你找了个会易容术的对象，谈一个对象相当于谈了两个对象。
三、提炼核心逻辑
想让步距角更小，关键在 “细化磁场指令” ：通过控制电流方向（比如让绕组 “半程通电”），让定子磁场的 “指挥” 更细腻，转子步子自然变小 。
就像给电机装了个 “微调开关”—— 以前按一下动 45°，现在按一下动 22.5°，精细度直接翻倍！
四、快速引出后续
22.5° 还不够细咋办？下一页有更绝的 “齿牙错位术”，让转子步子比芝麻还小！先记住：电流控制是缩小步距角的基础操作 ，咱们继续解锁更牛的技巧～

## Slide 3: bldc_motor.h
// 电机旋转方向枚举
typedef enum {
BLDC_CW = 0, // 顺时针
BLDC_CCW = 1 // 逆时针
}BLDC_Dir_t;
// 电机状态枚举
typedef enum {
BLDC_STOPPED = 0, // 停止
BLDC_STEP, // 单步换相转动
BLDC_RUN // 持续转动
}BLDC_State_t;
// 初始化BLDC
void BLDC_Init(TIM_HandleTypeDef *htim);
// 设置状态
void BLDC_SetState(BLDC_State_t state, BLDC_Dir_t dir);
// 获取状态
BLDC_State_t BLDC_GetState(void);
BLDC_Dir_t BLDC_GetDir(void);
// 单步换相
void BLDC_StepOnce(void);
// 设置连续旋转的单步换相间隔时间，防止转的太快, 单位ms
void BLDC_SetStepInterval(uint32_t interval);
//定时器中断中调用的函数
void BLDC_TickHandler(void);
// 内部函数：配置某一步的通道
void BLDC_SetStep(uint8_t step);

## Slide 4: bldc_motor.c
见gitee案例代码

## Slide 5
2025
谢谢大家
POWERPOINT DESIGN
高博士
2025.8
主讲人：
时间：