## Slide 1
高博士
电机电流检测方法
GenBotter电机开发教程
【08-04】
2025

## Slide 2: 学习目标
1. 理解电流反馈在电机控制中的重要性
2. 掌握基于采样电阻的电流检测原理
3. 学会设计差分放大与滤波电路

## Slide 3: 1. 为什么需要检测电流？
电流 = 电机的"力量"表征
核心作用：
1. 力矩控制直接反馈
- 电流 ∝ 输出扭矩
- 精准的力控制基础
2. 系统保护与诊断
- 过流保护：防止电机和驱动器损坏
- 堵转检测：异常状态判断
3. 能效优化
- 实时功率计算：P = V × I
- 优化控制策略，提高效率
应用场景：
  过流保护（防止烧毁MOS管或电机）
  闭环控制（如FOC、PID调速、堵转检测）
  能耗分析与效率优化
关键问题： 电机电流直接反映了负载大小和运行状态。
负载变化时维持转速不变，核心逻辑就是通过增加驱动电流来补偿负载转矩的变化
电流是电机的‘心跳’，不监测它，你就失去了对系统的掌控

## Slide 4: 2.电流检测方法比较
1. 采样电阻法（本实验使用的方法）
- 优点：成本低、精度高、响应快
- 缺点：有功率损耗
- 适用：中小功率电机
2. 霍尔电流传感器
- 优点：隔离测量、无损耗
- 缺点：成本高、有温漂
- 适用：大功率、高压系统
3. 电流互感器
- 优点：完全隔离、耐高压
- 缺点：仅适用交流
- 适用：工频交流系统
核心原理： V = I * R (欧姆定律)
R32
采样电阻法检测电流示意图
电阻值要小（避免功率损耗和压降影响电机性能），如20mΩ。
功率计算：P = I² * R，确保电阻能承受最大电流。
Stm32的ADC不能直接采集电流，先把电流信号转为电压信号

## Slide 5: 3. 直流有刷电机驱动电流采样电阻法原理
R32
流过电机的电流又通过R32（串联）流入GND
检测R32上流过的电流就是流过电机的电流
通过检测R32上的电压推算电流
R32上的电压太小，需要放大之后才能检测到

## Slide 6: 4. 采样电阻选型计算
🔧 设计参数（简洁清晰）
最大电流： I_max = 10 A
目标压降： V_sense = 0.2 V （ADC 测量范围优化，兼顾精度与噪声抑制）
以我们的直流有刷电机驱动板为例：
🧮 公式计算
➤ 1. 电阻值计算
根据欧姆定律：
➤ 2. 最大功耗计算
根据焦耳定律：
实际选型需预留安全余量（推荐 ≥ 3× 功率裕量）
让电阻的标称额定功率 ≥ 实际功耗的 3 倍

## Slide 7: 5. 放大电路设计——概述
20mΩ 电阻上流过 10A 电流 → 压降 = 0.2V
单片机 ADC 通常量程是 0~3.3V → 0.2V 只占满量程的 6%
如果 ADC 是 12-bit → 总共 4096 个点 → 0.2V 对应约 250 个点
这意味着：每 1mA 电流变化，ADC 值只变 0.025 个点！根本无法分辨！
为什么需要放大？
输入信号
差分放大
输出缓冲
给MCU
R32 两端电压
TP2412-VR
R29, C45, D18, VD5
CURT
VCC3.3~1.27
放大增益（V7/V6）：
注意：这里不是0，是1.27V
上图为差分同向放大电路，不是单端放大

## Slide 8: 5. 放大电路设计——输出缓冲/保护
输入信号
差分放大
输出缓冲
给MCU
R32 两端电压
TP2412-VR
R29, C45, D18, VD5
CURT
VCC3.3~1.27
➤ R29 = 100Ω
作用：限流电阻，防止后级电路（如 MCU ADC）短路时烧毁运放
➤ C45 = 10uF
作用：滤波电容，吸收高频噪声（特别是 PWM 开关噪声）
位置：靠近运放输出端，形成“本地储能”，稳定电压
➤ D18 (1N4148) + VD5 (PESD3V3L1BA-N)
作用：钳位二极管 + ESD 保护二极管
工作原理：
  当 CURT 输出电压 > 3.3V + 0.7V（二极管导通压降）→ D18 导通，把多余电压拉到 VCC3.3
  当 CURT 输出电压 < 0V → VD5 导通，把负电压拉到 GND
目的：保护 MCU 的 ADC 引脚不被过压或负压损坏！

## Slide 9: 6. STM32 ADC配置
关键配置参数：
采样时钟：确保转换速度
采样时间：根据信号源阻抗调整
触发方式：软件触发/定时器触发
数据对齐：右对齐便于计算
校准：启用内部校准提高精度
步骤：
初始化ADC参数
配置规则通道
启用DMA传输(多通道时)
执行校准
启动转换
ADC1、ADC2的IN8
具体实现步骤见实验案例

## Slide 10: 思考题
如果采样电阻的阻值选择过大，会有什么问题？
  功率损耗大：电阻发热严重，效率降低。
  影响电机性能：过大压降导致电机供电电压不足。
  发热与稳定性：温升引起阻值漂移，测量不准。
如何在不增加硬件成本的情况下提高电流测量精度？
  软件校准：进行零点和增益校准。
  数字滤波：使用滑动平均或低通滤波平滑数据。
  过采样技术：通过多次采样提高分辨率。
过流保护为什么要设置硬件和软件两级保护？
  硬件保护：响应快（微秒级），防止瞬时过流损坏器件。
  软件保护：处理复杂逻辑，实现分级限流和恢复。
  冗余安全：确保硬件失效时软件仍能提供保护。

## Slide 11
2025
谢谢大家
POWERPOINT DESIGN
高博士
2025.11
主讲人：
时间：