## Slide 1
闭环控制系统基础
——PID控制之一
被控
控制
测量元件
被控量
+
-
输入量

## Slide 2
高博士
为什么需要闭环控制？
GenBotter电机开发教程
【07-01】
2025
Notes: 第 2 章的直流有刷电机（‘大力出奇迹’的代表，可以粗略控制转速、转向）和第 3 章的舵机（能定角度，通过减速齿轮和控制板来控制角度），
今天进入第 4 章 —— 步进电机，这个堪称‘精准主义者’的新伙伴，它和前两种电机最大的区别就是：转不转、转多少，全由‘步数’说了算！
今天先搞懂它‘怎么迈开腿’，下一节 4.2 咱们再细聊它的‘体检报告’—— 那些参数指标到底藏着什么秘密。

## Slide 3: 学习目标
1. “控制”的本质，让系统按期望方式运行
2. 区分开环控制与闭环控制的核心差异
3. 认识“反馈”在自动控制系统中的关键作用
4. 建立对“扰动”和“不确定性”的工程意识
Notes: 先问大家一个问题：你们见过最 “听话” 的转动是什么？是拧瓶盖？还是钟表指针？但步进电机的 “听话”，那可是 “指哪转哪，转多少算多少”。它到底怎么转起来的呢？
咱们可以把步进电机的内部想象成一个 “迷你指挥台”。定子上有几个 “指挥官”—— 就是标记的 A1、B1、B2、A2 这些绕组，转子就是那个 “听话的士兵”。当 A1 指挥官先 “发号施令”（通电），转子就会乖乖转向 A1；接着 B1 指挥官 “接力下令”，转子又会转向 B1；然后是 B2、A2 依次 “指挥”…… 转子就这么一步一步跟着转起来了。
就像咱们排队走路，第一个人往前走一步，第二个人跟上，第三个人再跟上，整个队伍就整齐地动起来了。步进电机每一步转动的角度，就叫 “步距角”。比如 PPT 里第一个例子，假设每一步转 90 度，那它转一圈就需要 4 步，跟咱们 “迈四大步走一圈” 似的。

## Slide 4: 1. 生活中的“控制”
场景 | 我们想控制什么？ | 如何实现
开车 | 车辆沿车道行驶 | 眼睛看路 → 大脑判断 → 手打方向盘
烧水 | 水温达到100℃ | 看水是否沸腾 → 决定是否关火
空调 | 室温维持25℃ | 温度传感器检测 → 自动启停压缩机
感知当前状态 → 与目标比较 → 调整行为 这就是反馈控制！
Notes: 将一大步拆解成小碎步
（一）先看左边：90°怎么变成45°
左边电机，转子转一步是 45° 。关键是类似B2+A2同时通电，上、右两个定子同时吸引转子，转子会被吸引到中间；本来转子一步从上到右、现在被拆分成2步。
就像谈恋爱，如果上一个对象不挽留你，你立即被下一个对象吸引过去，但是如果下一个对象吸引你的同时、上一个对象挽留你，你会在中间犹豫一下。
（二）再看右边：22.5° 的 “小碎步”
定子绕组的布局也变了 —— 定子有更多小绕组，像 “磁场分身”，每个小绕组负责 “拉转子一小步” 。
就像你找了个会易容术的对象，谈一个对象相当于谈了两个对象。
三、提炼核心逻辑
想让步距角更小，关键在 “细化磁场指令” ：通过控制电流方向（比如让绕组 “半程通电”），让定子磁场的 “指挥” 更细腻，转子步子自然变小 。
就像给电机装了个 “微调开关”—— 以前按一下动 45°，现在按一下动 22.5°，精细度直接翻倍！
四、快速引出后续
22.5° 还不够细咋办？下一页有更绝的 “齿牙错位术”，让转子步子比芝麻还小！先记住：电流控制是缩小步距角的基础操作 ，咱们继续解锁更牛的技巧～

## Slide 5: 2. 工程中的“控制”
在电机系统中，我们希望：
  转速稳定在 1000 RPM
  位置精确停在 90°
  力矩恒定输出以提起重物
但现实充满挑战：
  电池电压会下降
  负载会突然变化（如机器人爬坡）
  摩擦、老化、温度都会影响性能
❓ 问题：如果我们只“发指令”，不“看结果”，系统能可靠工作吗？
Notes: 将一大步拆解成小碎步
（一）先看左边：90°怎么变成45°
左边电机，转子转一步是 45° 。关键是类似B2+A2同时通电，上、右两个定子同时吸引转子，转子会被吸引到中间；本来转子一步从上到右、现在被拆分成2步。
就像谈恋爱，如果上一个对象不挽留你，你立即被下一个对象吸引过去，但是如果下一个对象吸引你的同时、上一个对象挽留你，你会在中间犹豫一下。
（二）再看右边：22.5° 的 “小碎步”
定子绕组的布局也变了 —— 定子有更多小绕组，像 “磁场分身”，每个小绕组负责 “拉转子一小步” 。
就像你找了个会易容术的对象，谈一个对象相当于谈了两个对象。
三、提炼核心逻辑
想让步距角更小，关键在 “细化磁场指令” ：通过控制电流方向（比如让绕组 “半程通电”），让定子磁场的 “指挥” 更细腻，转子步子自然变小 。
就像给电机装了个 “微调开关”—— 以前按一下动 45°，现在按一下动 22.5°，精细度直接翻倍！
四、快速引出后续
22.5° 还不够细咋办？下一页有更绝的 “齿牙错位术”，让转子步子比芝麻还小！先记住：电流控制是缩小步距角的基础操作 ，咱们继续解锁更牛的技巧～

## Slide 6: 3. 开环控制（Open-Loop Control）
定义：
只根据设定值发出控制指令，不检测实际输出，也不修正误差。
举例：
给电机固定 PWM = 128（50% 占空比）→ 期望它转 100 RPM
特点：
✅ 结构简单、成本低
❌ 无法应对扰动：负载一变，转速就变
❌ 无法补偿系统变化：电池没电了？照样按原指令输出
类比：
蒙眼开车：方向盘打30°，但不管车是否跑偏——危险！
Notes: 将一大步拆解成小碎步
（一）先看左边：90°怎么变成45°
左边电机，转子转一步是 45° 。关键是类似B2+A2同时通电，上、右两个定子同时吸引转子，转子会被吸引到中间；本来转子一步从上到右、现在被拆分成2步。
就像谈恋爱，如果上一个对象不挽留你，你立即被下一个对象吸引过去，但是如果下一个对象吸引你的同时、上一个对象挽留你，你会在中间犹豫一下。
（二）再看右边：22.5° 的 “小碎步”
定子绕组的布局也变了 —— 定子有更多小绕组，像 “磁场分身”，每个小绕组负责 “拉转子一小步” 。
就像你找了个会易容术的对象，谈一个对象相当于谈了两个对象。
三、提炼核心逻辑
想让步距角更小，关键在 “细化磁场指令” ：通过控制电流方向（比如让绕组 “半程通电”），让定子磁场的 “指挥” 更细腻，转子步子自然变小 。
就像给电机装了个 “微调开关”—— 以前按一下动 45°，现在按一下动 22.5°，精细度直接翻倍！
四、快速引出后续
22.5° 还不够细咋办？下一页有更绝的 “齿牙错位术”，让转子步子比芝麻还小！先记住：电流控制是缩小步距角的基础操作 ，咱们继续解锁更牛的技巧～

## Slide 7: 4. 闭环控制（Closed-Loop Control / Feedback Control）
定义：
通过传感器实时测量输出，与目标比较得到“误差”，再用误差调整控制量。
核心思想：
“看结果，再调整” —— 像人一样智能！
举例：
设定目标：100 RPM
编码器测出当前转速：80 RPM
误差 = 100 - 80 = 20 RPM
控制器增大 PWM → 转速回升 → 误差减小
特点：
✅ 能自动抑制扰动（如负载突增）
✅ 对系统参数变化鲁棒（如电压波动）
✅ 可实现高精度控制
❌ 系统更复杂，需传感器和控制器
类比：
正常开车：眼睛看车道 → 偏了就微调方向盘 → 保持居中
反馈
为什么要闭环、反馈才能控制好？
Notes: 将一大步拆解成小碎步
（一）先看左边：90°怎么变成45°
左边电机，转子转一步是 45° 。关键是类似B2+A2同时通电，上、右两个定子同时吸引转子，转子会被吸引到中间；本来转子一步从上到右、现在被拆分成2步。
就像谈恋爱，如果上一个对象不挽留你，你立即被下一个对象吸引过去，但是如果下一个对象吸引你的同时、上一个对象挽留你，你会在中间犹豫一下。
（二）再看右边：22.5° 的 “小碎步”
定子绕组的布局也变了 —— 定子有更多小绕组，像 “磁场分身”，每个小绕组负责 “拉转子一小步” 。
就像你找了个会易容术的对象，谈一个对象相当于谈了两个对象。
三、提炼核心逻辑
想让步距角更小，关键在 “细化磁场指令” ：通过控制电流方向（比如让绕组 “半程通电”），让定子磁场的 “指挥” 更细腻，转子步子自然变小 。
就像给电机装了个 “微调开关”—— 以前按一下动 45°，现在按一下动 22.5°，精细度直接翻倍！
四、快速引出后续
22.5° 还不够细咋办？下一页有更绝的 “齿牙错位术”，让转子步子比芝麻还小！先记住：电流控制是缩小步距角的基础操作 ，咱们继续解锁更牛的技巧～

## Slide 8: 5. 为什么需要反馈？—— 三个核心原因
存在扰动（Disturbances）
负载变化、风阻、摩擦力……无法完全预测
反馈能“感知并抵抗”这些干扰
模型不精确（Model Uncertainty）
电机参数会随温度、老化变化
反馈让系统“不依赖完美模型”
实现高精度与自动化
人类无法24小时盯住电机转速
反馈让机器“自己管自己”
🌟 反馈 = 赋予机器“感知”与“自适应”能力

## Slide 9: 6. 开环 vs 闭环：关键对比
特性 | 开环控制 | 闭环控制
是否使用反馈 | ❌ 否 | ✅ 是
抗扰动能力 | 弱 | 强
控制精度 | 低 | 高
系统复杂度 | 简单 | 较复杂
成本 | 低 | 较高（需传感器）
典型应用 | 简易风扇、玩具车 | 无人机、机器人、数控机床
💡 工程取舍：不是所有场景都需要闭环！
但只要对性能、稳定性有要求，闭环几乎是必须的。
Notes: 将一大步拆解成小碎步
（一）先看左边：90°怎么变成45°
左边电机，转子转一步是 45° 。关键是类似B2+A2同时通电，上、右两个定子同时吸引转子，转子会被吸引到中间；本来转子一步从上到右、现在被拆分成2步。
就像谈恋爱，如果上一个对象不挽留你，你立即被下一个对象吸引过去，但是如果下一个对象吸引你的同时、上一个对象挽留你，你会在中间犹豫一下。
（二）再看右边：22.5° 的 “小碎步”
定子绕组的布局也变了 —— 定子有更多小绕组，像 “磁场分身”，每个小绕组负责 “拉转子一小步” 。
就像你找了个会易容术的对象，谈一个对象相当于谈了两个对象。
三、提炼核心逻辑
想让步距角更小，关键在 “细化磁场指令” ：通过控制电流方向（比如让绕组 “半程通电”），让定子磁场的 “指挥” 更细腻，转子步子自然变小 。
就像给电机装了个 “微调开关”—— 以前按一下动 45°，现在按一下动 22.5°，精细度直接翻倍！
四、快速引出后续
22.5° 还不够细咋办？下一页有更绝的 “齿牙错位术”，让转子步子比芝麻还小！先记住：电流控制是缩小步距角的基础操作 ，咱们继续解锁更牛的技巧～

## Slide 10
2025
谢谢大家
POWERPOINT DESIGN
高博士
2025.9
主讲人：
时间：