## Slide 1
高博士
实验1-检测电机转速、位置
GenBotter电机开发教程
【08-03】
2025

## Slide 2: 目标
掌握使用STM32读取编码器信号的方法
实现电机转速与位置的实时检测
为后续PID控制提供准确的反馈数据

## Slide 3: 1. 实验准备——硬件准备
硬件
电机开发板
直流有刷电机 带 霍尔编码器
电机驱动板
必要的连接线
下载器
开发电脑
软件
Keil
VS Code
CubeMX
串口调试助手
12V电源
4寸屏幕

## Slide 4: 2. 实验准备——硬件接线
开发电脑
下载器
type-C线
电机开发板
直流有刷电机驱动板
直流有刷电机
12V 电源
霍尔编码器
霍尔编码器接口
电机驱动接口M+、M-
电源接口
12V，+、-
排线
PM1
串口USB
USB口
SWD
USB口
1/6
2~5

## Slide 5: 3. 本实验需要用到的外设
电机相关
屏幕相关
串口通信
USART1（用于上位PC机显示信息）
其它
PE0\PE1\PE2\PE3（LED、Key）
TIM1(PWM驱动)\TIM3(编码器计数ch1_PC6、ch2_PC7)\TIM6(编码器计数查询中断)
PF10（PM1_Ctrl)
FSMC
PH9（背光）
Debug->Serial Wire

## Slide 6: 4. 代码实现——架构
应用层
板级支持包
硬件抽象
硬件外设映射
C
M
S
I
S
实现核心业务逻辑和程序流程
Application/User/Core/ (如 main.c, *.c)
封装板级外设功能，提供简洁API给应用层
Drivers/BSP/ (如 bsp_led.c, bsp_brush_motor.c)
提供芯片系列通用的外设驱动
Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/
提供处理器内核、中断等标准访问接口
Drivers/CMSIS/
芯片寄存器的地址定义（由头文件实现）
隐含在Drivers/CMSIS 和 HAL_Driver
的头文件中

## Slide 7: 5. GPIO的外设配置

## Slide 8: 6. NVIC的CubeMX配置

## Slide 9: 7. RCC、Clock、SYS配置

## Slide 10: 8. TIM1配置
给驱动板上的H桥驱动输出控制信号

## Slide 11: 9. TIM3配置
参数分类 | 参数名称 | 含义说明
编码器模式 | Encoder Mode | 选择编码器的工作模式： • T1 和 T2：同时使用两个通道进行编码计数
计数器设置 | Prescaler (PSC) | 对输入时钟进行预分频（编码器模式下通常设为0）
 | Counter Mode | 计数器模式（编码器模式下自动设置为上下计数）
 | Counter Period | 自动重装载值，决定计数器的最大计数值
 | Clock Division (CKD) | 内部时钟分频，用于数字滤波
 | Auto-reload Preload | 是否启用自动重装载预装载
通道1参数 | Polarity | 通道1的输入极性（上升沿/下降沿）
 | IC Selection | 输入捕获选择（直接/交叉）
 | Prescaler Division Ratio | 输入信号预分频比
 | Input Filter | 输入滤波器值，用于去抖
通道2参数 | Polarity | 通道2的输入极性（上升沿/下降沿）
 | IC Selection | 输入捕获选择（直接/交叉）
 | Prescaler Division Ratio | 输入信号预分频比
 | Input Filter | 输入滤波器值，用于去抖
触发设置 | Master/Slave Mode (MSM) | 主从模式使能
 | Trigger Event Selection | 触发事件选择
其他 | Reset Configuration | 复位所有配置参数
 | Display | 显示模式设置

## Slide 12: 10. TIM6配置
APB1总线（低速外设）：
  TIM2, TIM3, TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM12, TIM13, TIM14
  最大时钟频率：84 MHz
APB2总线（高速外设）：
  TIM1, TIM8, TIM9, TIM10, TIM11
  最大时钟频率：168 MHz
和APB1总线的频率一起决定相邻两次进入速度更新中断的间隔时间

## Slide 13: 11. 工程代码
参考
…\genbotter_motor_tutorial\3.Embedded_Examples\brush_motor_2

## Slide 14
2025
谢谢大家
POWERPOINT DESIGN
高博士
2025.11
主讲人：
时间：