## Slide 1
高博士
实验2-电流检测
GenBotter电机开发教程
【08-05】
2025
在本章实验1基础上加入电流检测的实现

## Slide 2: 内容目录
1. 实验准备
3. 代码讲解
4. 效果演示
2. CubeMX配置

## Slide 3: 1. 实验系统准备
硬件
GenBotter 电机开发板
GenBotter 直流有刷电机驱动板
4.0寸并口显示屏
直流有刷电机
软件
CubeMX
Keil MDK
VS Code
串口调试助手
开发电脑
下载器
type-C线
电机开发板
直流有刷电机驱动板
直流有刷电机
12V 电源
霍尔编码器
霍尔编码器接口
电机驱动接口M+、M-
电源接口
12V，+、-
排线
PM1
串口USB
USB口
SWD
USB口
1/6口
2~5口
与实验1接线一样

## Slide 4: 2. 实验步骤1——CubeMX配置
PB0：使用ADC1通道8，独立工作

## Slide 5: 3. CubeMX，ADC参数解释1
参数名称 | 参数意义与作用
`Mode` | 设置ADC的工作模式。独立模式下，ADC1、ADC2、ADC3互不干扰，各自独立工作。
`Clock Prescaler` | 设置ADC时钟源。ADC时钟由APB2总线时钟（PCLK2）分频得到。F407的ADC最大时钟频率为36MHz。
`Resolution` | 设置ADC分辨率和转换时间。12位分辨率提供4096级量化，15个ADC时钟周期是完成一次转换所需的最小时间。
`Data Alignment` | 设置ADC结果寄存器的数据对齐方式。右对齐意味着数据放在寄存器的低位。
`Scan Conversion Mode` | 启用扫描模式，允许ADC按顺序转换多个通道。
`Continuous Conversion Mode` | 启用连续转换模式。ADC在启动后会自动、无限次地进行转换。
`Discontinuous Conversion Mode` | 启用间断模式，用于在扫描模式下将通道分组转换。
`DMA Continuous Requests` | 启用DMA连续请求。每次ADC转换完成后，都会向DMA控制器发出请求。
`End Of Conversion Selection` | 选择转换结束标志（EOC）的触发条件。此设置表示在单通道转换结束后置位EOC标志。
`Number Of Conversion` | 设置常规转换序列中的通道数量。
`External Trigger Conversion Source` | 设置启动常规转换的触发源。软件启动意味着通过代码调用函数来启动转换。
`External Trigger Conversion Edge` | 设置外部触发信号的边沿（上升沿/下降沿）。由于未启用外部触发，此项无效。
`Rank` | 设置通道在转换序列中的序号。
`Channel` | 选择要转换的ADC通道。
`Sampling Time` | 设置ADC的采样时间。较长的采样时间可以提高精度，尤其是在信号源阻抗较高或存在噪声的情况下。
`Number Of Conversions` | 设置注入转换序列中的通道数量。
`Enable Analog WatchDog Mode` | 启用模拟看门狗功能，当ADC值超出预设阈值时产生中断。

## Slide 6: 4. CubeMX，ADC参数解释2
中断源名称 | Enabled | 参数意义与作用 | 针对本项目的评价与建议
ADC1, ADC2 and ADC3 global interrupts | ✅ 勾选 | 这是ADC1/2/3的全局中断。当ADC转换完成、发生错误或触发看门狗时，会进入这个中断服务函数（ISR）。 | 主要依赖DMA，但保留此中断可以用于： 捕获ADC错误（如溢出） 调试时确认转换是否完成 作为备用方案，在DMA失效时使用轮询。 优先级设置：抢占优先级为2，表示它比大多数外设中断（如UART、I2C）优先级高，但低于系统关键中断（如SysTick）。
DMA2 stream0 global interrupt | ✅ 勾选 | 这是DMA2 Stream 0的全局中断。当DMA传输完成、发生错误或半传输时，会进入这个中断服务函数。 | DMA中断主要有两个用途： 传输完成通知：在每次DMA传输完成后（循环模式下，每完成一次转换就会触发），你可以在此中断中更新状态变量或执行其他操作。 错误处理：捕获DMA传输错误。 优先级设置：抢占优先级为0，是最高优先级。这确保了DMA传输事件能被及时处理，避免数据丢失或缓冲区溢出。

## Slide 7: 5. CubeMX，ADC参数解释3
配置项 | 设置 | 说明
DMA Request | `ADC1` | 指定ADC1为数据源。
Stream | `DMA2 Stream 0` | 这是ADC1的标准DMA通道。
Direction | `Peripheral To Memory` | 数据从ADC寄存器流向内存。
Priority | `Medium` | 对于电流检测足够。
Mode | `Circular` | 关键！确保持续、无间断地更新最新数据。
Increment Address (Peripheral) | 未勾选 | 外设地址固定，必须禁用。
Increment Address (Memory) | 勾选 | 多轮采样求平均值，简单的均值滤波
Data Width (Peripheral 和 Memory) | `Half Word` | 与ADC的16位结果寄存器匹配。

## Slide 8: 6. 实验步骤2 – CubeMX生成的代码
层级目录 | 核心文件 / 子目录 | 功能说明
BRUSH_MOTOR_3 （工程根目录） | - Core - Drivers - MDK-ARM - .mxproject/brush_motor_3.ioc | 有刷电机电流测量项目总目录
├─ Core | ├─ Inc（头文件） | 存放 ADC/DMA/GPIO 等外设配置头文件
 | └─ Src（源文件） | 实现电流采样、电机控制等业务逻辑
├─ Drivers | ├─ CMSIS └─ STM32F4xx_HAL_Driver | 芯片内核 / 外设驱动库
└─ MDK-ARM | （Keil 工程文件） | 开发环境工程配置

## Slide 9: 7. 实验步骤3 – 手动添加代码-ADC模块
1. adc.h 中手动添加的代码
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include <stdint.h>
/* USER CODE END Includes */
/* USER CODE BEGIN Private defines */
#define ADC_CHANNEL_NUM 1 // 单通道（电流传感器）
#define ADC_SAMPLE_COUNT 500 // 单次滤波的采样次数（可根据需求调整）
// 总采样数
#define ADC_TOTAL_SAMPLES (ADC_CHANNEL_NUM * ADC_SAMPLE_COUNT)
/* USER CODE END Private defines */
/* USER CODE BEGIN Prototypes */
// 计算ADC平均值（滤波）
void adc_calculate_filtered(float *filtered_data);
/* USER CODE END Prototypes */
引入stdint.h以使用标准整数类型。
定义 ADC 相关宏：通道数量、单次滤波的采样次数、总采样数，用于配置采样和数据处理的参数。
声明滤波计算函数adc_calculate_filtered，用于后续实现 ADC 数据的滤波处理。
2. adc.c 中手动添加的代码
（1）全局变量定义
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint16_t adc_raw_data[ADC_TOTAL_SAMPLES] = {0}; // 原始ADC采样值（单通道×采样次数）
float adc_filtered_data[ADC_CHANNEL_NUM] = {0.0f}; // 滤波后的ADC平均值（浮点型）
/* USER CODE END 0 */
定义adc_raw_data数组，用于存储 DMA 传输的原始 ADC 采样值（大小ADC_TOTAL_SAMPLES决定）。
定义adc_filtered_data数组，用于存储滤波后的平均值（浮点型，提高精度）。
（2）滤波计算函数实现
/**
* @brief 计算ADC平均值（滤波处理）
* @param filtered_data: 滤波后的值存储数组（浮点型）
* @note 对单通道连续采样值取平均，保留小数精度
*/
void adc_calculate_filtered(float *filtered_data)
{
uint32_t sum = 0; // 累加原始值（防止溢出）
int i;
for (i = 0; i < ADC_SAMPLE_COUNT; i++)
{
sum += adc_raw_data[i]; // 累加单通道的所有采样值
}
// 浮点除法，保留小数部分（核心优化点）
filtered_data[0] = (float)sum / ADC_SAMPLE_COUNT;
}
（3）ADC 转换完成回调函数
/* USER CODE BEGIN 1 */
/**
* @brief ADC转换完成回调函数（DMA传输完成后触发）
* @note 执行滤波计算，更新滤波后的数据
*/
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
{
if (hadc->Instance == ADC1)
{
adc_calculate_filtered(adc_filtered_data); // 计算滤波值
}
}
/* USER CODE END 1 */
重写 HAL 库的 ADC 转换完成回调函数，当 ADC1 的 DMA 传输完成后自动触发。
调用adc_calculate_filtered函数，将最新的原始采样值转换为滤波后的平均值，更新adc_filtered_data数组。
ADC的模块
电流

## Slide 10: 8. 实验步骤3 – 手动添加代码-BSP/bsp_current_sensor模块
核心功能
基于 ADC 采集实现电流传感器数据处理
支持零漂校准、实时电流计算与获取
关键参数定义
宏定义 | 说明
CURRENT_ADC_REF_VOLTAGE | ADC 参考电压（3.3V）
CURRENT_ADC_RESOLUTION | 12 位 ADC 分辨率（4096）
CURRENT_SENSOR_SENSITIVITY | 传感器灵敏度（0.12V/A）
ADC_TO_MA_FACTOR | ADC 到电流 (mA) 转换因子（6.716f）
核心变量
adc_raw_data：原始 ADC 采样值数组（来自 adc.c）
adc_filtered_data：滤波后的 ADC 平均值（来自 adc.c）
current_offset_adc：静态零漂偏移量（浮点型）
current_mA：计算后电流值（单位：mA）
主要函数流程
初始化：BSP_CurrentSensor_Init()
  启动 ADC DMA 连续采集，填充原始数据数组
校准：BSP_CurrentSensor_CalibrateOffset()
  电机停止时采集 10 次滤波值取平均，更新零漂偏移
更新：BSP_CurrentSensor_Update()（周期调用）
  公式：current_mA = (滤波ADC值 - 零漂) × 转换因子
获取数据：
  BSP_CurrentSensor_GetADCValue()：获取滤波后 ADC 值
  BSP_CurrentSensor_GetCurrent()：获取当前电流值 (mA)
依赖说明
硬件：ADC（hadc1）、DMA、电流传感器
模块：adc.c（提供采样与滤波数据）、tim.h（可选，定时器中断）
ADC转换因子的本质是ADC 采集的是电压信号（电流传感器输出的电压）
ADC参考电压是3.3v（ADC满量程是2^12)
ADC的1个刻度就是
3.3/(^12) V
那ADC的1个刻度对应采样电阻上的电流mA数
就是转换因子了

## Slide 11: 补充：ADC转换因子的计算
（采样电阻 20mΩ、放大倍数 6、12 位 ADC、3.3V 参考电压），ADC 到电流（mA）的转换因子计算公式推导如下：
单位换算：将最终结果从 “A” 转换为 “mA”（×1000）
ADC 电压分辨率 = 参考电压 / 2ADC位数
（（3.3/4096）/6）/0.02 * 1000
ADC分辨率
放大倍数
采样电阻
转换为mA
≈ 6.714（mA）

## Slide 12: 9. 实验步骤3 – 手动添加代码- 更改main.c
1. 头文件包含
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "bsp_current_sensor.h" // 包含电流传感器BSP层头文件
/* USER CODE END Includes */
2. 全局变量定义（电流传感器校准相关）
/* USER CODE BEGIN PV */
// 电流传感器校准相关
static uint8_t current_calibrated = 0; // 校准完成标记（0：未校准，1：已校准）
static uint8_t calibrate_request = 0; // 校准请求（0：无请求，1：需要校准）
/* USER CODE END PV */
3. 初始化代码
/* USER CODE BEGIN 2 */
BSP_CurrentSensor_Init(); // 初始化电流传感器模块
/* USER CODE END 2 */
4. 中断回调中的更新函数
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
else if (htim->Instance == TIM6)
{
BSP_CurrentSensor_Update(); // 定时器6中断中更新电流检测结果
}
}
/* USER CODE END 4 */
5. 主循环中的校准与数据处理
电机停止时执行电流传感器零漂校准：
/* USER CODE BEGIN WHILE */
if (duty == 0)
{
BrushMotor_Stop(); // 停止电机
// 电机停止时，若未校准或收到校准请求，执行零漂校准
if (current_calibrated == 0 || calibrate_request == 1)
{
lcd_show_string(10, 270, 300, 24, 24, "Calibrating current offset...", RED);
BSP_CurrentSensor_CalibrateOffset(); // 执行校准
current_calibrated = 1; // 标记为已校准
calibrate_request = 0; // 清除请求
lcd_show_string(10, 270, 300, 24, 24, "Current offset calibrated ", GREEN);
}
}
/* USER CODE END WHILE */
读取并显示电流传感器数据：
串口发送电流数据：
见案例源码文件

## Slide 13
2025
谢谢大家
POWERPOINT DESIGN
高博士
2025.9
主讲人：
时间：