## Slide 1
高博士
速度环 PID 的工程优化
高博士_嵌入式 电机开发教程
【10-03】
2026

## Slide 2: 教学目标
认知层
技能层
思维层
理解传感器噪声、机械死区与积分饱和对控制的影响。
掌握低通滤波、微分先行、死区补偿及积分分离的 C 语言实现。
建立“硬件约束决定算法边界”的工程思维。

## Slide 3: Keil MDK 工程准备
复制chap10_brush_motor_6，重命名为chap10_brush_motor_7
重命名brush_motor_6.ioc为brush_motor_7.ioc
删除文件夹“MDK-ARM”
使用CubeMX打开brush_motor_7.ioc并重新生成代码
打开生成的MDK-ARM文件夹中的brush_motor_7.uvprojx
使用Keil MDK重写添加Drivers中的模块和Inc路径等
根据本课件后续的内容优化Control部分的代码

## Slide 4: 10.3.1基础版 PID 代码局限性
为什么要进行工程优化？

## Slide 5: 1 理想pid代码进行工程优化的主要原因
假设反馈是纯净的
假设系统是线性的
假设目标是平滑的
认为编码器返回的 raw_rpm 完全真实，没有电子噪声或机械振动干扰。
认为给 1% 的 PWM 电机就会转，给 100% 就会达到最大速度，忽略了摩擦力和物理极限。
认为用户设定的 Target 变化是柔和的，不会发生从 0 直接跳变到 1000 的极端情况。理想 PID 无法处理目标值 Target 的瞬间阶跃（如 0→100 RPM），这会导致电流和机械冲击。
在上一节的代码实现中，我们默认了以下三个理想化条件：

## Slide 6: 2. 理想代码在实战中的三个主要缺点
A. “滋滋”作响的电机（噪声放大）
现象：电机运转时伴随不规则的抖动和高频噪音。
现象：电机启动时速度远超设定值，甚至撞向机械限位。
原因：虽然我们设置了 PID_INTEGRAL_MAX，但在启动初期，由于误差 Error 很大，积分项 Integral 迅速填满限幅值。即便速度已经接近目标，满额的积分项仍会推动电机继续加速。
C. 低速时的“死火”现象（机械死区）
现象：设定 5 RPM 转速，电机纹丝不动，仅发出电流声。
原因：代码计算出的 Output 可能仅为 2 或 3，不足以克服电机的静摩擦力。在 control_config.h 中定义的 MOTOR_DEAD_ZONE (5.0f) 并没有在逻辑中被补偿。
B. 启动时的“飞车”与超调（积分饱和）
原因：基础代码直接计算 Error - Prev_Error。由于测量噪声存在，这个差值会被微分系数 $Kd$ 放大数百倍，导致 PWM 输出剧烈跳变。

## Slide 7: 3. 优化的核心目标
稳 (Stability)
准 (Accuracy)
快 (Responsiveness)
滤除噪声，让电机运行更安静，减少机械磨损。
克服摩擦死区，让低速控制更精准。
在无超调的前提下，实现最快的动态响应。

## Slide 8: 10.3.2 工程使用PID的优化

## Slide 9: 1. 信号处理：一阶低通滤波 (Low-Pass Filter)
工程痛点：编码器原始数据 raw_rpm 存在噪声，且微分项 Kd 会显著放大噪声，导致电机发出细微的“滋滋”声。
优化原理：通过数学方式滤除高频抖动，保留真实的转速趋势。
代码实现：
上式中，α越小信号越平滑，但响应会变慢（延迟）
static float filtered_rpm = 0; // 静态变量保存上次值
float alpha = 0.2f; // 滤波系数(0.1~0.3)
float raw_rpm = BSP_GetRPM(); // 获取原始值
// 滤波计算：削弱瞬时毛刺，平滑反馈
filtered_rpm = alpha * raw_rpm + (1.0f - alpha) * filtered_rpm;

## Slide 10: 2 算法改型：微分先行 (Derivative on Feedback)
优化逻辑：将微分项从计算“误差变化”改为计算“反馈变化”。
传统D项：
优化后D项：
// 传统 D 项：受 Target 突变影响产生电压尖峰
float d_out = Kd * (Error - Prev_Error);
// 优化后 D 项（微分先行）：只看实际转速变化
// 优点：Target 改变时，输出依然平滑
float d_out = -Kd * (Actual - Last_Actual);
核心优点：目标值突变时，微分项不产生电压尖峰，有效保护减速箱和电机，避免机械冲击
传统微分算的是「误差的变化」，目标突变会直接让误差跳变，微分输出瞬间拉满形成尖峰；而微分先行算的是「实际转速的变化」，目标突变时电机实际转速不会瞬间变，微分输出始终为 0 / 接近 0，自然无尖峰。

## Slide 11: 3 积分精细化：分离与限幅
积分分离：当 |Error| > Threshold 时，停止积分累加，防止超调。大误差时不积分，进入精调区再积分。
抗饱和：严格限制Integral输出不超过PID_INTEGRAL_MAX (90.0f)，确保系统快速退出饱和状态
// 设置积分分离门槛（例如转速误差大于 30RPM 时分离）
if (fabs(pid->Error) > 30.0f) {
pid->Integral = 0; // 误差太大，关停积分防止过冲
} else {
pid->Integral += pid->Error; // 误差小，开启积分消除静差
// 配合之前的积分限幅(Integral_Max)
}
代码实现 (在 PID_Compute 中)：

## Slide 12: 4物理补偿：死区处理 (Dead Zone Compensation)
实现方式：在PID最终输出前，手动叠加MOTOR_DEAD_ZONE (5.0f)，补偿静摩擦力
核心效果：克服电机静摩擦力，使电机在极低转速设定下也能立即起步，解决低速“死火”问题
float final_output = 0;
if (pid_output > 0.1f) {
final_output = pid_output + MOTOR_DEAD_ZONE; // 正向补偿
} else if (pid_output < -0.1f) {
final_output = pid_output - MOTOR_DEAD_ZONE; // 负向补偿
}else{
final_output = 0;
}
// 最终作用于电机 BrushMotor_SetPWM(final_output);

## Slide 13: 性能对比与调试验证
10.3.3

## Slide 14: 1 直观对比
性能指标 | 基础版代码（未优化） | 进阶版代码（本节优化）
运行声音 | 有高频噪音、“滋滋”声 | 声音平滑、纯净
启动过程 | 可能伴随猛烈冲击 | 启动平稳、线性升速
低速表现 | 5% 以下占空比不工作 | 1% 占空比即可缓慢爬行
动态超调 | 超调量较大 | 基本无超调或极小超调

## Slide 15: 2. 工程调试建议
📊 波形监控
🔧 调参顺序（关键！）：
1. 先确定MOTOR_DEAD_ZONE的临界点，确保电机能正常起步
2. 调整低通滤波系数α，确保反馈信号稳定，无明显毛刺
3. 按照 P → I → D 的顺序调节参数，逐步优化控制效果
⚠️ 安全防范
调试时手不要离开电源开关，防止Output_Max设置失误导致电机失控
使用上位机软件观察Target（目标转速）、Actual（实际转速）和Output（PWM输出）三条曲线的贴合度，判断优化效果

## Slide 16: 总结：优秀的PID算法
优秀的PID算法
1. 容忍噪声：通过低通滤波，处理实际采样中的干扰信号
2. 尊重物理限制：通过积分限幅、死区补偿，适配电机的机械特性和物理约束
3. 预判机械特性：通过微分先行，避免目标阶跃带来的机械和电流冲击
最终目标
实现电机平稳、精准、可靠的速度控制，满足工程实际需求

## Slide 17
2026
谢谢大家
高博士_嵌入式
高博士
2026.01
主讲人：
时间：