## Slide 1
位置式 PID 电流环实现演示
主讲人：高博士 | 淘宝店铺：GenBotter
2026.06
11-04 电流环控制案例（三）

## Slide 2
11-04 PID 电流环控制案例解析
CONTENTS
01
系统架构总览
电流环硬件链路与软件分层结构
02
位置式 PID 原理
公式推导与增量式/位置式对比
03
代码结构解析
user_config / pid / current_loop 三层设计
04
main.c 详解
初始化流程与主循环调度
05
PID 代码解析
位置式PID代码逐行解析
06
触发链详解
触发链与滤波详解

## Slide 3
11-04 · 系统架构
电流环系统架构总览
软件分层架构
USER 应用层
main.c — 按键、模式切换、LCD 显示、串口输出
CONTROL 控制层
current_loop.c 在 ADC ISR 内 1000Hz 读电流 → PID → 写 PWM
pid.c 位置式 PID：output = Kp·e + Ki·Σe + Kd·Δe
BSP 板级支持层
bsp_brush_motor.c IR2104 半桥驱动 · 正反转 · PWM 输出
bsp_current_sensor.c 零漂校准 · 低通滤波 · mA 转换
HAL 硬件抽象层
TIM1(PWM+TRGO) · ADC1(注入) · FSMC(LCD) · USART1
数据流向：USER(目标) → CONTROL(PID,ISR) → BSP(PWM) → 电机
反馈回路：ADC(采样) → ISR(滤波+PID) → PWM下周期生效 → USER(显示)
闭环控制框图
I_ref
100mA
→
+
→
e(k)
→
PID
位置式
→
Duty%
PWM
↓
IR2104
+有刷电机
→
ADC IN8
采样
→
LPF
滤波
I_fb (实测电流) ←—— 负反馈至求和点 —— 与 I_ref 比较求误差 e(k)
1ms
控制周期
16k
PWM Hz
1000
闭环 Hz
12b
ADC
168M
主频
α*current+(1-α)*prev_current

## Slide 4
11-04 · PID 算法
位置式 PID 控制算法
位置式 PID 公式（本项目采用）
output = Kp·e(k)
+ Ki·Σe(k)
+ Kd·[e(k)-e(k-1)]
e(k) = target - actual
1
计算误差 e(k) = target - actual
2
累加积分 Σe = Σe + e(k)
3
计算比例项 Kp·e + 积分项 Ki·Σe
4
输出钳位 [-90, 90] 并限制积分
5
保存 error_prev = e(k) 用于微分
优点对比
位置式 PID（本项目采用）
P项直接与误差成正比，响应快
积分项累积误差，消除稳态误差
需输出/积分双重限幅防饱和
稳定误差时P项持续出力
增量式 PID（对比参考）
Δu = Kp·Δe + Ki·e + Kd·ΔΔe
P项=Kp×[e(k)-e(k-1)]，稳态无力
天然抗积分饱和（不累加积分）
适合位置控制/步进类场景
关键特性：输出限幅[-90,90] + 积分限幅1500双重保护，双向正反转可控
PWM 占空比理论上可以到 100%，但留 10% 余量，每个 PWM 周期至少预留10%时间。
积分限幅：防止误差持续存在时积分项无限累积，避免方向切换或堵转解除后的大幅过冲和长时间失控。

## Slide 5
11-04 · 代码结构
电流环代码结构解析
文件结构（Drivers/Control/）
// user_config.h - 参数配置
#define PID_KP 0.4f
#define PID_KI 0.08f
#define PID_KD 0.0f
// Step 4: 电流更新→立即PID（ISR内）
#define CURRENT_OVERSAMPLE_COUNT 16u
#define OUTPUT_MAX 90.0f /* MIN=-90 */
/* 方向死区 1% */
typedef struct {
float Kp, Ki, Kd;
float error[3], output;
float integral_limit;
} PID_Controller;
核心调用链
// bsp_current_sensor.c ADC ISR 内调用（1000Hz）
void BSP_CurrentSensor_Update(void) {
// Step 1-3: 过采样16× + 低通滤波 | SetDirection三态：SD低→Stop双通道→Start单通道→SD高
if (oversample_cnt >= 16) { avg + IIR; }
#define INTEGRAL_LIMIT 1500.0f
output = PID_Compute(&pid, target, current);
#define CURRENT_LOWPASS_ALPHA 0.05f
if (output > +1) forward(duty);
else if (output < -1) reverse(duty);
else stop(); /* 双侧输出 ±90 */
BrushMotor_SetDirection(dir);
BrushMotor_SetSpeed(duty); // 下周期生效
BrushMotor_SetSpeed(duty);
}
PID 在 ADC ISR 内运行（1000Hz），零延迟闭环 方向变化检测：仅在方向改变时调SetDirection，避免每周期SD翻转
PWM中心对齐，CCR影寄存器下周期生效
过采样16× + α=0.05低通，噪声抑制与响应平衡 | SetDirection三态：SD低→Stop双通道→Start单通道→SD高

## Slide 6
11-04 · 硬件接口
软硬件接口设计
硬件引脚映射
PA8
TIM1 CH1 PWM 主输出（正转）
PB13
TIM1 CH1N 互补输出（反转）
PF10
IR2104 SD 使能（高有效），PM1_CTRL_SD
PB0
ADC1 IN8 电流传感器采样
PE2-4
KEY0/KEY1/KEY2 按键输入
PE0-1
LED1/LED2 状态指示
传感器参数
灵敏度
0.12 V/A（ACS712 量程）
转换因子
6.714 mA/ADC阶
偏置电压
~1.27V（零电流对应）
校准
上电 100 次取平均零漂 | ADC仅测|I|幅值,方向由软件符号补充
信号链路：TIM1 → ADC → MCU → TIM1
TIM1 TRGO (Update Event, 16kHz 中心对齐)
↓ 硬件触发
ADC1 注入通道 IN8 转换
↓ ↓ 注入中断回调（以下全在ISR内）
① adc_data读取 → ② 16×过采样累加 → ③ 满16次后平均+IIR滤波(α=0.05)
↓ 过采样满后立即执行（1000Hz）
④ PID_Compute() → ⑤ 方向/占空比分离 → ⑥ CCR写入
↓ 下个PWM周期生效
TIM1 CH1/CH1N → IR2104 → 电机
零漂校准：必须电机停止时进行
SD 拉高让下桥臂导通，采样电阻回路闭合后校准
定时器时钟 = 168MHz ÷ (PSC + 1) = 168MHz ÷ 2 = 84MHz
中央对齐模式的PWM，ARR要数两遍才有完整一个PWM周期
所以，一个ADC周期为（2625*2）/84000=0.0625mS，即：每mS采样16次

## Slide 7
11-04 · 演示操作
双模式对比演示
闭环模式（默认）
KEY0: 启停闭环 +100→0→-100循环 | LED1: 亮灭翻转
KEY2: 失能 PM1_CTRL_SD 引脚
加负载 → 转速变慢 → 电流不变（PID调节，堵转不容易烧电机）
开环模式（对比）
KEY1: 开环占空比 ±20%步进
KEY2: 失能 PM1_CTRL_SD 引脚
加负载 → 转速不变 → 电流增加（无PID调节，堵转容易烧电机）
按键分配总览
LCD 显示布局（闭环模式）
Dr.GAO-Motor-1
Chap11: Current-Loop PID
Mode: CLOSED-LOOP [RUN]
Target: 100 mA
Current:100 mA Duty:68%
Error: +0 mA
Offset:2047.3 ADC:2150
演示要点
设定 100mA 目标 → PID 自动调节 → 电流稳定在 ~100mA

## Slide 8
11-04 · 参数整定
PID 参数整定与调试
整定步骤（4步法）
Step 1：纯比例控制
设 Ki=0, Kd=0。逐步增大 Kp，直到系统出现轻微振荡，取当前 Kp 的 50%~70%
Step 2：加入积分
从 Ki=0.01 开始逐步增大，消除稳态误差。每增加一点观察 2~3 秒响应。Ki 过大可引起低频振荡
Step 3：加入微分（可选）
电流环噪声较大，Kd 通常设为 0。若有过冲，从 Kd=0.01 试起。注意 Kd 对噪声敏感
Step 4：极限测试
突加/卸载负载，观察恢复时间和超调量。微调参数直到满意
默认参数（调试后最优值）
Kp
0.40 （比例系数）
Ki
0.08 （积分系数）
Kd
0.00 （微分系数）
周期
1 ms （控制频率 1000Hz ISR）
上限
90% （PWM 最大输出）
积限
1500 （积分限幅）
死区
1% （方向切换死区）
滤波
α=0.05 + 16×过采样
常见问题排查（实际调试经验）
振荡：Kp过大/Ki过大→先减Kp至0.25，再调Ki
响应慢：Kp 过小 → 逐步增大 Kp
稳态误差大：Ki 过小 → 增大 Ki
负方向无输出：OUTPUT_MIN=0截断负值→改-90
电流不到目标：Ki太小/积分限幅不够→加大Ki和limit

## Slide 9
HAL_TIM_Base_Start(pm1_motor.htim);
BrushMotor_Init(&pm1_motor);
BrushMotor_SetDirection(MOTOR_FORWARD);
HAL_Delay(500); // 等待电流稳定
BSP_CurrentSensor_Init(); // 校准+开中断
BrushMotor_Disable();
CurrentLoop_Init(&current_loop, &pm1_motor);
// ======== 主循环 (仅处理按键/LCD/串口) ========
while (1) {
key = Key_Scan(); // 无按键立即返回
if (key == KEY0) Key0_ClosedLoop();
else if (key == KEY1) Key1_OpenLoop();
else if (key == KEY2) Key2_EmergencyStop();
if (!closed_loop_active) OpenLoop_ApplyDuty();
Sys_LCD_Update(0); // 每~100ms
初始化要点
② BootstrapCharge → 50%PWM充电Cboot
③ SD拉高+下桥臂导通 → 采样回路闭合
④ BSP_CurrentSensor_Init → 零漂校准+开中断
⑤ CurrentLoop_Init → PID初始化
主循环要点
Key_Scan() 非阻塞，无按键立即返回
0、100、-100mA循环启停闭环
±20%占空比步进开环
紧急失能，SD拉低全停
开环占空比应用
LCD刷新 ~100ms，串口~500ms
主循环~1ms，PID在ISR 1000Hz
已从main移除“电流环调用”代码
初始化时 SD 拉高+下桥臂导通，电流采样回路闭合才能校准零漂
自举电容预充电(BootstrapCharge)：50%互补PWM短暂运行，双半桥等位不转，Cboot充满（防UVLO冷启动·高端锁死）
主循环仅负责按键/LCD/串口，PID 已迁移至 ADC ISR 内运行 (1000Hz)

## Slide 10
float PID_Compute(PID_Controller *pid, float target, float actual)
float error = target - actual; // e(k)
pid->integral += error;
LIMIT(pid->integral, ±integral_limit);
// Step 3: P/I/D 三项计算
float p_term = pid->Kp * error; // P项
float i_term = pid->Ki * pid->integral; // I项
float d_term = pid->Kd * (error-prev); // D项
// Step 4: 合成输出 + 限幅
float output = p_term + i_term + d_term;
LIMIT(output, OUTPUT_MIN, OUTPUT_MAX);
pid->error_prev = error; return output; } // Step 5
float output = p_term + i_term + d_term;
LIMIT(output, OUTPUT_MIN, OUTPUT_MAX);
pid->error_prev = error; return output; } // Step 5
数学公式 → 代码对应
e(k)=target-actual → float error=...
Σe+=e(k) 限幅±1500 → integral+=error
P项=Kp×e → p_term=Kp*error
I项=Ki×Σe → i_term=Ki*integral
D项=Kd×[e(k)-e(k-1)] → d_term=Kd*(...)合成输出 + 双向限幅
u(k)=P+I+D 限幅[-90,90] → LIMIT(output)
Kp=0.4 Ki=0.08 Kd=0 @ISR 1000Hz
位置式 P=Kp×e 直接出力 | 增量 P=Kp×Δe 稳态无力
I项=Ki×Σe(k) → i_term=Ki*integral = Σe + e(k)
D项=Kd×[e(k)-e(k-1)] → d_term=Kd*(err-prev)
u(k)=P+I+D 限幅[-90,90] → LIMIT(output)
u(k) = Kp·e + Ki·Σe + Kd·[e(k)-e(k-1)]
双重限幅保护：输出限幅[-90,90] 防PWM超限，积分限幅±1500 防Windup饱和
当前最优参数：Kp=0.4, Ki=0.08, Kd=0, 运行在ADC ISR 1000Hz

## Slide 11
11-04 · 触发链详解
ADC 过采样与触发链详解
触发链 + 过采样代码 (bsp_current_sensor.c)
/* ---- 硬件触发链 ---- */
中心对齐: 计数到ARR/2 时采样
ADC ISR 每 62.5μs 触发一次
adc_raw = adc_data - offset;
/* ---- 16× 过采样完成 ---- */
if (cnt >= 16) {
avg = accum / 16; // 平均
accum=0; cnt=0; } // 重置
/* ---- 时序参数 ---- */
PWM 频率: 16kHz (超声音)
过采样: 16× → 1000Hz PID
等效分辨率提升≈2bit
低通滤波: α=0.05 (one-pole IIR)
时序与等效分辨率分析
TIM1 16kHz → TRGO Update → ADC 注入（硬件触发,无需DMA,ISR直处理）
current_temp = adc_raw * ADC_TO_MA;
/* 单次 LSB ≈6.7mA，噪声大 */
oversample_accum += current_temp; cnt++;
// IIR: y=α*x+(1-α)*y_prev
current_mA = 0.05*avg+0.95*prev;
if (closed_loop) CurrentLoop_Update();
ARR=2624, PSC=1, 168MHz/TIMclk
ADC 触发: 16kHz TRGO Update
中心对齐中点 = 电流平均点
截止频率 fc=8Hz (强噪声抑制)
总更新周期: 16/16k = 1ms
PID 在 ISR 内零延迟闭环
}
中心对齐 PWM：TRGO=Update在计数中点，采样时刻对应电流波形平均值，避开开关尖峰
全信号链：TIM1 TRGO(16k)→ADC注入→16×过采样→IIR(α=0.05)→PID→下个PWM周期生效
单次 LSB=6.7mA, 16×过采样→等效≈1.7mA, 再加 IIR → 开环波动仅6mA

## Slide 12
总结与要点
电流环 PID 控制核心知识框架
位置式 PID
output=Kp·e+Ki·Σe+Kd·Δe，P项直接出力，需双重限幅
三层架构
user_config → pid/current_loop → bsp_motor/sensor
ISR 闭环架构
TIM1 TRGO(16kHz)→ADC注入→过采样16×→IIR→PID→PWM，全在ISR，1000Hz零延迟
双模式对比
开环（固定占空比）vs 闭环（PID 自动调节）
参数在线可调
Kp/Ki/Kd/α/过采样/限幅 修改 user_config.h 重编译，或通过串口在线调参
参数在线可调
B站：高博士_嵌入式 | 淘宝：GenBotter
B站：高博士_嵌入式 | 淘宝：GenBotter | 视频教程配套课件